## Slide 1: SENSÖRLER
IMU:
IMU(Inertial Measurement Unit), Türkçede Ataletsel Ölçüm Birimi olarak adlandırılır. Elektronik, robotik, gömülü yazılım, otonom araçlar, drone sistemleri ve mobil cihazlarda kullanılan önemli bir sensör sistemidir.
IMU, bir cihazın nasıl hareket ettiğini, hangi yönde döndüğünü ve ne kadar ivmelendiğini ölçmek için kullanılır.
Örneğin-> Bir drone havadayken öne doğru eğiliyor, sağa yatıyor veya kendi ekseni etrafında dönüyor olabilir. IMU bu hareketleri ölçer ve ölçüm sonuçlarını yazılıma iletir. Yazılım da bu verileri kullanarak drone’un dengesini korumasına yardımcı olur.

## Slide 2
IMU SENSÖRÜNÜN TEMEL BİLEŞENLERİ:
Üç temel sensörün birleşiminden oluşur;
İvmeölçer (Accelerometer): Nesnenin üç eksendeki () doğrusal ivmesini ve yerçekimi kuvvetini ölçer. Cihazın hangi yöne eğildiğini veya hızlanıp yavaşladığını anlamayı sağlar.
Jiroskop (Gyroscope): Nesnenin açısal hızını (bir eksen etrafında ne kadar hızlı döndüğünü) ölçer. Yuvarlanma, sapma ve pitch/roll/yaw hareketlerinin takibinde hayati önem taşır.
Manyetometre (Magnetometer): Dünya'nın manyetik alanını ölçerek bir pusula gibi çalışır. Genellikle IMU'ya dahil edilir (bu duruma sıklıkla MARG sensörü de denir) ve jiroskopun zamanla oluşan sapmalarını düzeltmek için kullanılır.
Yazılımdaki Yeri ve Önemi
Ham IMU verileri doğrudan kullanılmaz çünkü gürültülü ve hataya eğilimlidir (özellikle jiroskoplar zamanla küçük kaymalar/drift biriktirir). Bu nedenle yazılım tarafında şu kritik süreçler işletilir:
Sensör Füzyonu: İki sensörün zayıf yönleri kapatılarak kararlı konum elde edilir.
Gürültü Filtreleme: Titreşim ve parazitler temizlenir.
Koordinat Dönüşümü: Ham veriler gerçek dünya yönüne çevrilir.

## Slide 3
DVL (Doppler Velocity Log – Doppler Hız Ölçer),
Su altında hareket eden araçların(denizaltı, ROV, AUV vb.) suya veya deniz tabanına göre hızını ve yönünü Doppler etkisini kullanarak ölçen akustik bir sensördür.
GPS sinyallerinin su altında çalışmaması nedeniyle, su altı araçlarının konumunu kaybetmeden hareket etmesini sağlayan en kritik navigasyon bileşenidir.
NE AMAÇLA KULLANILIR?
Su Altı Seyrüseferi: Aracın deniz tabanına göre ne kadar hızla ve hangi yönde gittiğini ölçerek kat ettiği mesafeyi hesaplar.
Konum Sabitleme (Station Keeping): Akıntılı sularda otonom su altı araçlarının (AUV/ROV) havada asılı kalır gibi tek bir noktada sabit durmasını sağlar.
Derinlik ve Akıntı Ölçümü: Su sütunundaki akıntı profillerini analiz etmeye yardımcı olur.
YAZILIMDAKİ İŞLENME ADIMLARI:
Doppler Frekans Analizi: Sensörün suya gönderdiği ses dalgalarının yansıma frekansındaki değişim hesaplanarak anlık hız bulunur.
Dead Reckoning (Ölü Hesaplama): Hız ve zaman verisi entegre edilerek aracın başlangıç noktasına göre anlık konumu sürekli izlenir.
Sensör Füzyonu: DVL verileri, tek başına zamanla hata biriktirdiği için yazılımda IMU ve basınç sensörleriyle harmanlanarak hatasız bir konum haritası çıkarılır.

## Slide 4
BASINÇ SENSÖRÜ:
Hava araçlarında barometre, su altı sistemlerinde ise derinlik sensörü olarak bilinir. Etrafındaki akışkanın (hava veya su) uyguladığı kuvveti ölçerek irtifa veya derinlik hesaplamaya yarayan bir sensördür.
NE AMAÇLA KULLANILIR?
Su Altı Seyrüseferi (ROV/AUV): Su altındaki hidrostatik basıncı ölçerek aracın yüzeye olan mesafesini (derinliğini) milimetrik hassasiyetle bulur.
Hava Araçları ve Dronlar: Barometrik yükseklik ölçümü yaparak dronun havada belirli bir rakımda sabit kalmasını (altitude hold) sağlar.
Giyilebilir Teknolojiler ve Telefonlar: Kat çıkma/inme tespiti yapmak ve anlık hava durumu değişimlerini (atmosfer basıncı düşüşü/yükselişi) takip etmek için kullanılır.
YAZILIMDAKİ İŞLENME ADIMLARI:
Sıcaklık Telafisi: Basınç sensörleri sıcaklıktan etkilendiği için, yazılım dahili sıcaklık verisini kullanarak okumayı düzeltir.
Fiziksel Dönüşüm: Ölçülen ham basınç değeri, suyun yoğunluğu veya atmosferik standartlar kullanılarak metre cinsinden derinliğe veya yüksekliğe çevrilir.
Sensör Füzyonu: Dikey eksendeki ( ekseni) sapmaları önlemek ve dikey konumu kararlı tutmak için IMU verileriyle birleştirilir.

## Slide 5
KAMERA SENSÖRÜ:
Işığı (fotonları) elektrik sinyallerine (piksellere) dönüştürerek dijital bir görüntü elde edilmesini sağlayan optik bir bileşendir (genellikle CMOS veya CCD yapısındadır).
NE AMAÇLA KULLANILIR?
Görsel Algılama ve Navigasyon (SLAM): Otonom araçların, dronların ve robotların etraflarındaki nesneleri, şeritleri veya engelleri görmesini ve haritalandırmasını sağlar.
Nesne / İnsan Takibi: Görüntü işleme algoritmalarıyla hedef tespiti (örneğin bir kişinin yüzü veya başka bir robot) yapılır.
Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Güvenlik: Çevredeki görsel detayları yakalayarak konum doğrulama veya güvenlik izleme amacıyla kullanılır.
YAZILIMDAKİ İŞLENME ADIMLARI:
Görüntü Yakalama ve Ön İşleme: Sensörden gelen ham piksel verileri (RAW) okunur; beyaz dengesi, pozlama ve parlaklık gibi temel ayarlamalar yazılımsal olarak yapılır.
Bilgisayarlı Görü (Computer Vision): OpenCV veya derin öğrenme modelleri (YOLO vb.) kullanılarak görüntüdeki nesneler, çizgiler veya özellik noktaları tespit edilir.
Sensör Füzyonu: Kamera verileri; IMU, DVL veya derinlik sensörleriyle birleştirilerek (örneğin Visual-Inertial Odometry - VIO) robotun veya aracın hem görsel hem de atalet bazlı kusursuz konum takibi yapılması sağlanır.

## Slide 6
HİDROFON SENSÖRÜ:
Su altındaki ses dalgalarını algılayıp elektrik sinyallerine dönüştüren özel bir su altı mikrofonudur.
GPS dalgaları su altında yayılmadığı için, su altı araçlarının (denizaltı, AUV, ROV) konumunu bulmak ve haberleşmek için temel olarak akustik dalgalara (ses dalgalarına) güvenilir; hidrofonlar bu sistemlerin ana alıcısıdır.
NE AMAÇLA KULLANILIR?
Akustik Konumlandırma (USBL / LBL Sistemleri): Yüzeydeki bir gemi ile su altındaki bir araç arasındaki mesafeyi ve yönü, ses dalgalarının seyahat süresini ölçerek belirlemek için kullanılır.
Su Altı Haberleşmesi: Su altındaki araçlar arasında kablosuz veri aktarımı (akustik modemler aracılığıyla) yapılmasını sağlar.
Pasif Sonar ve Ses Takibi: Çevredeki deniz memelilerinin, gemilerin veya diğer su altı araçlarının çıkardığı sesleri dinlemek ve yönünü tespit etmek amacıyla kullanılır.
YAZILIMDAKİ İŞLENME ADIMLARI:
Akustik Filtreleme: Su altındaki motor sesleri, dalga gürültüsü ve dalga boyu parazitleri yazılımsal filtrelerle ayıklanarak temiz bir sinyal elde edilir.
Zaman Farkı ve Varış Zamanı Analizi (TDOA): Ses dalgasının birden fazla hidrofona ulaşma sürelerindeki milimetrik farklar matematiksel olarak hesaplanarak hedef kaynağın açısı ve mesafesi bulunur.
Sensör Füzyonu: Akustik konumlandırma verileri, anlık sapmaları önlemek için yazılımda IMU ve DVLverileriyle birleştirilerek su altı aracının harita üzerindeki tam konumu kararlı hale getirilir.

## Slide 7
BİLGİSAYARLAR VE HABERLEŞME
Uçuş kontrolcü kartı (Flight Controller - FC)
İnsansız hava araçlarının (İHA), dronların, model uçakların ve bazı robotik sistemlerin »beyni» olarak görev yapan, üzerinde mikrodenetleyiciler ve sensörler barındıran kritik bir elektronik karttır.
Haberleşme yazılımları ve yer kontrol istasyonlarıyla entegre çalışarak aracın güvenli, dengeli ve otonom bir şekilde hareket etmesini sağlar.
Uçuş Kontrolcü Kartı Ne Amaçla Kullanılır?
Uçuş kontrol kartı, aracın üzerindeki sensörlerden (jiroskop, ivmeölçer, barometre, pusula vb.) gelen verileri anlık olarak işler ve motorlar ile servolara komutlar gönderir. Temel kullanım amaçları şunlardır:
Stabilizasyon ve Denge: Rüzgar veya dış etkenler nedeniyle savrulan aracın anında dengede kalmasını sağlar.
Otonom Uçuş ve Navigasyon: GPS desteğiyle önceden belirlenen rotaları (waypoint) takip etmeyi, otomatik kalkış ve iniş yapmayı sağlar.
Haberleşme ve Telemetri: Uzaktan kumanda sinyallerini çözümler ve anlık uçuş verilerini (batarya durumu, hız, yükseklik, konum) yer kontrol istasyonuna (GCS) aktarır.
Güvenlik Protokolleri: Sinyal kopması durumunda otomatik olarak kalkış noktasına geri dönme (Return-to-Home - RTH) veya acil duruş gibi güvenlik senaryolarını yönetir.

## Slide 8
Kullanım amacına (yarış dronu, profesyonel haritalama, model uçak vb.) göre farklı yazılım ve donanım altyapısına sahip modeller bulunmaktadır:
Popüler Uçuş Kontrolcü Kartı Modelleri ve Kategorileri
1. FPV ve Yarış Dronları İçin (Betaflight / Inav Destekli)
F4, F7 ve H7 Serisi Kartlar: Yüksek işlemci gücüne sahip bu kartlar genellikle Betaflight veya INAV yazılımını çalıştırır.
Örnek Modeller: SpeedyBee F4/F7 serisi, Matek Systems kartları, MAMBA uçuş kartları. Akrobasi ve yüksek hızlı yarışlar için idealdir.
2. Profesyonel ve Endüstriyel İHA'lar İçin (ArduPilot / PX4 Destekli)
Pixhawk Ailesi: Tarımsal ilaçlama, haritalama, arama-kurtarma ve uzun menzil uçuşlar için endüstri standardı olan açık kaynaklı kartlardır. Güvenilirlikleri ve yedekli (redundant) sensör yapılarıyla öne çıkarlar.
Örnek Modeller: Pixhawk 4, Pixhawk 6C, Cube Orange.
3. Hazır ve Tak-Çalıştır Sistemler (DJI ve Benzeri)
Özel Üretim Kartlar: DJI gibi büyük üreticilerin kendi ekosistemlerine özel geliştirdikleri, kullanıcıların detaylı yazılım ayarı yapmasını gerektirmeyen entegre kontrolcülerdir (Örn: Phantom, Mavic veya endüstriyel Matrice serisi uçuş kartları).

## Slide 9
Tek Kart Bilgisayar (SBC - Single-Board Computer)
Bir bilgisayarın çalışması için gereken mikroişlemci (CBU), bellek (RAM), giriş/çıkış portları (USB, HDMI, Ethernet vb.) ve depolama birimi bağlantılarının tamamının tek bir devre kartı üzerine entegre edildiği tam donanımlı, kompakt bilgisayarlardır.
Uçuş kontrolcülerden farklı olarak SBC’ler, tıpkı standart bir masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar gibi bir işletim sistemi (genellikle Linux dağıtımları veya hafif Windows sürümleri) çalıştırabilirler.
Tek Kart Bilgisayar (SBC) Ne Amaçla Kullanılır?
SBC’ler düşük güç tüketimi, küçük boyutları ve esnek programlanabilirlikleri sayesinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir:
IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Akıllı Ev: Ev otomasyon sistemleri kurmak (örn. Home Assistant), sensör verilerini toplamak ve akıllı cihazları yönetmek.
Medya Sunucuları ve Depolama (NAS): Ev içinde medya akışı yapmak (Plex vb.) veya kişisel bulut depolama alanı oluşturmak.
Robotik ve Yapay Zeka: Gelişmiş robotik projelerde kamera ile görüntü işleme (OpenCV) ve yapay zeka modellerini çalıştırma.
Eğitim ve Yazılım Geliştirme: Programlama dillerini (Python, C++ vb.) öğrenmek, elektronik devreleri kodlamak ve Linux sistemleri keşfetmek.
Hafif Sunucu Görevleri: Web sunucusu, veritabanı veya küçük ölçekli ağ hizmetleri barındırmak.

## Slide 10
POPÜLER SBC MODELLERİ
1. Raspberry Pi Ailesi (Endüstri Standardı)
Özellikleri: Geniş bir geliştirici topluluğuna, binlerce hazır kütüphaneye ve dokümantasyona sahip, dünyanın en popüler SBC serisidir.
Örnek Modeller: Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 5 (yüksek performans, daha hızlı işlemci ve bellek seçenekleri).
2. Orange Pi ve Banana Pi (Alternatif ve Fiyat/Performans Odaklı)
Özellikleri: Raspberry Pi'ye benzer form faktörüne sahip ancak genellikle daha uygun fiyatlı ya da aynı bütçede daha yüksek donanım (daha fazla RAM veya güçlü işlemci) sunan alternatiflerdir.
Örnek Modeller: Orange Pi 5, Banana Pi M5.
3. Odroid Serisi (Yüksek Performans Odaklı)
Özellikleri: Hardkernel tarafından üretilen, özellikle yüksek işlem gücü, hızlı veri transferi ve eMMC depolama desteği gerektiren projeler için tasarlanmış güçlü kartlardır.
Örnek Modeller: Odroid-N2+, Odroid-M1.
4. ASUS Tinker Board
Özellikleri: ASUS tarafından geliştirilen, özellikle yüksek çözünürlüklü ses ve multimedya performansına odaklanan popüler bir alternatif kart ailesidir.

## Slide 11
MAVLink (Micro Air Vehicle Link)
İnsansız hava araçları (İHA), yer kontrol istasyonları (GCS) ve çevre birimleri (kameralar, yerleşik bilgisayarlar vb.) arasında veri alışverişi yapılmasını sağlayan, son derece hafif ve verimli haberleşme protokolüdür.
Farklı üreticilere ait donanımların (örneğin bir Pixhawk uçuş kontrolcüsü ile bilgisayardaki Mission Planner yazılımının) aynı dilde konuşmasını ve birbirini anlamasını sağlar.
MAVLink Ne Amaçla Kullanılır?
Sistem bileşenlerinin düşük gecikme ve düşük bant genişliğiyle haberleşmesini sağlayan MAVLink’in temel kullanım amaçları şunlardır:
Canlı Telemetri Aktarımı: Uçağın anlık konumunu, hızını, irtifasını, batarya durumunu ve yönelimini yer istasyonuna iletmek.
Otonom Rota ve Görev Yönetimi: Yer kontrol yazılımından araca harita üzerinden hedef noktaları (waypoint), kalkış/iniş komutları ve görev parametreleri göndermek.
Anlık Komuta ve Kontrol: Uçuş sırasında uçuş modunu değiştirmek (örneğin eve dön, otomatik uçuş, manuel), motorları devreye almak ya da kamerayı tetiklemek.
Companion Computer (Yardımcı Bilgisayar) Haberleşmesi: Uçuş kontrolcüsü ile üzerindeki bir SBC (Raspberry Pi vb.) veya yapay zeka kartı arasında görüntü işleme ve veri köprüsü kurmak.

## Slide 12
MAVLİNK SÜRÜMLERİ VE YAPILARI
Protokol, gelişen teknolojiyle birlikte sürümlere ve projelere özel mesaj setlerine ayrılmıştır:
1. Protokol Sürümleri
MAVLink v1: Temel ve eski sürüm. Basit veri iletimi sağlar ancak güvenlik ve genişletilebilirlik açısından kısıtlıdır.
MAVLink v2: Güncel ve güvenli standarttır. Mesaj imzalama (security signing) desteği sayesinde dışarıdan gelebilecek yetkisiz komut müdahalelerine karşı güvenlik sunar, daha büyük veri paketlerini destekler.
2. Mesaj Setleri (Dialects)
MAVLink, tüm sistemlerin ortak kullandığı temel komutların yanı sıra, farklı yazılım ekosistemlerine özel özelleştirilmiş mesaj setleri barındırır:
Common (Ortak): Tüm İHA türlerinin (uçak, kopter, rover) ortak kullandığı temel komutlar.
ArduPilotmega: ArduPilot ekosistemine (Copter, Plane, Sub vb.) özel geliştirilmiş parametre ve komut seti.
PX4 Autopilot: PX4 yazılımının mimarisine ve uçuş modlarına özel mesaj setleri.

## Slide 13
ESC (Electronic Speed Controller - Elektronik Hız Kontrolcüsü)
Uçuş kontrolcüsünden gelen dijital veya analog sinyalleri işleyerek elektrik motorlarının hızını ve yönünü hassas bir şekilde ayarlayan elektronik bir donanımdır.
Genellikle fırçasız (brushless) DC motorların çalışması için gereken üç fazlı alternatif akımı (AC) üretir ve pilin sağladığı yüksek gücü motorlara aktarır.
ESC Ne Amaçla Kullanılır?
Motorların devir hızını (RPM) milisaniyeler mertebesinde kontrol ederek aracın havada dengede kalmasını ve yönlenmesini sağlar. Temel kullanım amaçları şunlardır:
Motor Hız Kontrolü: Uçuş kontrolcüsünden gelen gaz (throttle) komutlarına göre motorların dönme hızını artırır veya azaltır.
Güç Dağıtımı: Bataryadan gelen yüksek akımı güvenli bir şekilde motorlara iletir.
Frenleme ve Yön Değiştirme: Bazı gelişmiş ESC'ler (özellikle FPV yarış dronlarında), motoru aniden durdurabilmek veya tersine çevirebilmek için aktif frenleme (damped light / 3D mode) özelliklerini destekler.
Telemetri ve Sensör Geri Bildirimi: Motorun sıcaklığını, çektiği akımı ve devir hızını anlık olarak uçuş kontrolcüsüne raporlar.

## Slide 14
POPÜLER ESC TÜRLERİ VE MODELLERİ
Kullanım alanına ve desteklediği haberleşme protokollerine göre (DShot, Oneshot vb.) farklı kategorilere ayrılır:
1. 4'ü 1 Arada (4-in-1) ESC Kartları
Özellikleri: Dört adet ESC devresinin tek bir plakada birleştirildiği kartlardır. Genellikle FPV ve yarış dronlarında alan tasarrufu sağlamak ve kablo kalabalığını azaltmak için tercih edilir.
Örnek Modeller: SpeedyBee 4-in-1 ESC, MAMBA F55/F65 serisi.
2. Tekli (Standalone) ESC Kartları
Özellikleri: Her motor için ayrı bir devre kartı bulunur. Genellikle büyük boyutlu tarımsal dronlarda, sabit kanatlı uçaklarda veya yüksek akım çeken endüstriyel sistemlerde kullanılır.
Örnek Modeller: Hobbywing X-Rotor serisi, T-Motor Flame serisi.
3. Akıllı ve Endüstriyel ESC'ler
Özellikleri: Genişletilmiş veri aktarımı ve yüksek güvenlik protokolleri sunan, genellikle uzun menzilli veya ağır yük taşıyan profesyonel İHA'larda kullanılan gelişmiş modellerdir.

## Slide 15
PID (Proportional-Integral-Derivative - Orantısal-İntegral-Türevsel)
Bir sistemin çıkış değerini istenen hedef değere en hızlı, en kararlı ve hatasız şekilde ulaştırmak için kullanılan bir geri besleme (feedback) kontrol algoritmasıdır.
PID Yöntemi Hangi Amaçla Kullanılır?
Temel amaç, hedef değer (Set Point-SP) ile sistemin anlık durumu (Process Variable-PV) arasındaki farkı (Hata/Error) sıfıra indirmek ve dış etkenlerin yarattığı dalgalanmaları (bozulmaları) engellemektir.
Sistemlerde genellikle iki ana problem yaşanır:
1- Hedefe geç ulaşmak (yavaşlık).
2- Hedefi geçip salınım yapmak (aşırı tepki/overshoot).
PID, bu iki uç durum arasında mükemmel bir denge kurarak sistemin pürüzsüz ve kararlı çalışmasını sağlar.
PID’yi Oluşturan 3 Temel Bileşen Nedir?
1. P (Proportional / Orantısal)
Mantığı: Hata miktarı ile doğrudan orantılı bir düzeltme yapar. Hata ne kadar büyükse, düzeltme de o kadar büyük olur.
Amacı: Hedefe hızlıca yaklaşmayı sağlamak.
Dezavantajı: Tek başına kullanıldığında sistem genellikle tam hedefte duramaz, hedefin etrafında sürekli salınım yapar veya hedefte küçük bir hata (kalıcı durum hatası) kalabilir.
YÖNTEMLER

## Slide 16
2. I (Integral / İntegral)
Mantığı: Geçmişteki hataların zamanla toplanmasıyla (birikimiyle) ilgilenir. Zamanla biriken hata büyüdükçe çıkışa uygulanan etki de artar.
Amacı: Kalıcı hataları tamamen ortadan kaldırmak. P'nin tek başına yetemediği durumlarda sistemi tam hedef noktaya oturtur.
Dezavantajı: Çok yüksek tutulursa sistemin aşırı tepki vermesine (overshoot) ve yavaşlamasına neden olabilir.
3. D (Derivative / Türevsel)
Mantığı: Hatanın değişim hızına (hızın türevine) bakar. Yani "Hata ne kadar hızlı büyüyor veya küçülüyor?" sorusunu yanıtlar ve gelecekteki hatayı tahmin etmeye çalışır.
Amacı: Sistemin ani değişimlerine karşı bir "fren" veya "amortisör" görevi görerek salınımları ve aşırı tepkileri engellemek.
Dezavantajı: Gürültülü (parazitli) sinyallere karşı çok hassastır, bu yüzden tek başına kullanımı zordur.
Günlük Hayattan ve Yazılımdan Örnekler
Otomobillerdeki Hız Sabitleyici (Cruise Control): Arabayı yokuş yukarı çıkarken gaz vererek, yokuş aşağı inerken gazı keserek tam istenen hızda (örneğin 100 km/s) sabitlemek için PID kullanılır.
3D Yazıcılar ve Fırınlar: Nozul veya yatak sıcaklığının istenen derecede (örneğin 200°C) sabit tutulması, sıcaklığın aşırı yükselip (isınma patlaması) düşmesini engellemek için PID şarttır.
Drone'lar ve Robotlar: Drone'un havada dengede durması, rüzgar estiğinde bile dik konumunu koruması anlık PID hesaplamalarıyla mümkündür.
Endüstriyel Robot Koları ve Motor Sürücüleri: Bir motorun milinin tam istenen açıya sarsıntısız ve hızlı bir şekilde gelmesi.

## Slide 17
EKF (Extended Kalman Filter - Genişletilmiş Kalman Filtresi)
Kontrol sistemleri, robotik ve navigasyonda sıklıkla kullanılan, gürültülü ve eksik sensör verilerini birleştirerek bir sistemin gerçek durumunu (konum, hız, yön vb.) en yüksek doğrulukla tahmin eden gelişmiş bir matematiksel algoritmadır.
Temel olarak standart Kalman Filtresinin doğrusal olmayan (non-linear) sistemlere uyarlanmış halidir.
EKF Hangi Amaçla Kullanılır?
Gerçek dünyadaki sensörler (GPS, ivmeölçer, jiroskop, kamera vb.) hiçbir zaman mükemmel değildir; her zaman gürültülü (hatalı, titrek) veri üretirler veya gecikmelidirler.
EFK’in temel amacı iki büyük problemi çözmektir:
1- Gürültü Temizleme: Sensörlerden gelen hatalı ve dalgalı verileri süzerek pürüzsüz ve güvenilir bir sonuç elde etmek.
2- Sensör Füzyonu: Birbirini tamamlayan farklı sensörlerin verilerini tek bir akıllı çıktıda birleştirmek (Örneğin: GPS yavaştır ama uzun vadede doğrudur; Jiroskop hızlıdır ama zamanla kayma yapar. EKF ikisini birleştirerek kusursuz bir konum verir).
EKF Nasıl Çalışır? (2 Adımlı Döngü)
EKF, her an binlerce kez tekrarlanan sürekli bir «tahmin et ve düzelt» döngüsüyle çalışır.

## Slide 18
1. Tahmin Adımı (Predict)
Mantığı: Fizik kurallarını ve sistemin geçmişteki durumunu kullanarak (örneğin: "Araba saniyede 10 metre hızla gidiyordu, o halde şimdi şu konumda olmalı") gelecekteki durumu tahmin eder.
Amacı: Sensörlerden bağımsız olarak sistemin nereye gidişatında olduğunu matematiksel olarak öngörmektir.
2. Güncelleme / Düzeltme Adımı (Update)
Mantığı: Gerçek sensörlerden (GPS veya hız göstergesinden) gelen anlık veriler okunur. Tahmin edilen değer ile gerçek sensör verisi karşılaştırılır.
Kalman Kazancı (Kalman Gain): Algoritma akıllıca bir karar verir: "Acaba benim matematiksel tahminim mi daha güvenilir, yoksa şu anki sensör verisi mi?" Güvenilirlik derecesine göre ikisini harmanlayarak en doğru nihai durumu (State) belirler.
Günlük Hayattan ve Teknolojiden Örnekler
Otonom Araçlar ve Robotlar: Bir aracın tünelde veya gökdelenlerin arasında GPS sinyali kaybolsa bile, tekerlek hız sensörleri ve jiroskop verilerini EKF ile birleştirerek şeridinde kusursuz bir şekilde ilerlemeye devam etmesi.
Drone'lar ve İHA'lar: Havada uçarken rüzgarın etkisiyle savrulan bir drone'un anlık konumunu, yüksekliğini ve yönünü (açısını) milisaniyeler içinde hesaplayıp dengede kalması.
Akıllı Telefonlar: Harita uygulamasını açtığınızda telefonunuzun içindeki pusula ve ivmeölçer verilerini harmanlayarak sizi harita üzerinde titremeden, akıcı bir şekilde göstermesi.
Uzay Araçları ve Uydular: Uzay boşluğunda hareket eden bir uydunun yörüngesini en yüksek hassasiyetle takip etmesi.

## Slide 19
SITL (Software-in-the-Loop - Yazılım Döngüde)
Kontrol sistemlerinde, özellikle otonom araçlarda, robotikte ve havacılıkta sıklıkla kullanılan; geliştirilen kontrol yazılımının (otopilot, PID, EKF vb.) hiçbir fiziksel donanıma ihtiyaç duyulmadan tamamen bilgisayar ortamında (simülasyonda) test edilmesini sağlayan bir yöntemdir.
SITL Hangi Amaçla Kullanılır?
Karmaşık kontrol algoritmaları yazarken (örneğin bir drone’un uçuş kodu veya bir robotun denge algoritması) kodu ilk defa doğrudan gerçek bir cihaza yüklemek büyük riskler taşır. SITL şu temel amaçlarla kullanılır:
Güvenlik ve Maliyet: Gerçek bir drone veya otonom araç ilk testte kaza yaparsa binlerce liralık donanım zarar görebilir veya çevreye tehlike saçabilir. SITL ortamında yüzlerce kez kaza yapsanız bile maliyeti sıfırdır.
Hızlı Geliştirme ve Hata Ayıklama (Debugging): Kodunuzdaki bir hatayı görmek için sahaya inip cihazı kurmanıza gerek kalmaz. Masanızda otururken kodunuzu simülatörde çalıştırıp anında hataları ayıklayabilirsiniz.
Zorlu Senaryoları Test Etme: Gerçek hayatta testi zor veya tehlikeli olan durumları (örneğin: şiddetli rüzgar, motor arızası, GPS sinyalinin ani kopması) simülasyonda kolayca oluşturup kodun nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz

## Slide 20
SITL Nasıl Çalışır?
SITL mimarisi iki ana parçanın birbiriyle konuşmasından ibarettir:
Gerçek Kontrol / Otopilot Yazılımı: Cihazın içine atacağınız kodun birebir aynısı bilgisayarınızda çalışır. (Örneğin ArduPilot, PX4 veya özel yazdığınız bir C++/Python kontrol kodu).
Fizik Simülatörü: Yer çekimini, hava direncini, motorların tepkisini ve sensörleri (GPS, jiroskop, ivmeölçer) matematiksel olarak simüle eden bir yazılımdır (Gazebo, AirSim, X-Plane vb.).
Döngü şu şekilde akar:
Simülatör, sanki gerçek bir cihaz havada uçuyormuş gibi sanal sensör verileri üretir ve bunları kontrol yazılımına gönderir.
Kontrol yazılımı (içindeki PID ve EKF gibi algoritmalarla) bu verileri işler ve "Motorlara şu kadar güç vermeliyim" diye bir çıkış üretir.
Simülatör bu komutu alır, aracın hareketini günceller ve döngü milisaniyeler içinde tekrarlanır.
Günlük Hayattan ve Sektörden Örnekler
Drone ve İHA Geliştirme: Yeni bir İHA yazılımı yazan mühendisler, kodu gerçek bir drone'a yüklemeden önce masaüstünde SITL çalıştırarak binlerce saatlik sanal uçuş testleri gerçekleştirirler.
Otonom Araçlar (Otonom Sürüş): Kendi kendine giden bir arabanın yapay zeka ve direksiyon/fren kontrol algoritmaları, trafiğe çıkmadan önce sanal şehir haritalarında SITL ile test edilir
Uzay ve Havacılık: Mars'a inecek olan bir roketin veya uydunun iniş simülasyonları dünya üzerindeki bilgisayarlarda SITL ortamında defalarca denenir.

## Slide 21
OpenCV (Open Source Computer Vision Library)
Tek bir matematiksel yöntemden ziyade; bilgisayarların ve yazılımların dijital görüntüleri ve videoları anlamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlayan, açık kaynaklı devasa bir bilgisayarlı görü (computer vision) kütüphanesidir.
OpenCV Hangi Amaçla Kullanılır?
OpenCV'nin temel amacı, bilgisayarlara "görme ve anlama" yeteneği kazandırmaktır.
Şu temel problemleri çözer:
Görüntü İşleme ve İyileştirme: Karanlık, bulanık veya gürültülü fotoğrafları netleştirmek, renkleri düzenlemek, kırpmak veya döndürmek.
Nesne Tespiti ve Tanıma: Bir görüntüdeki insanları, yüzleri, plakaları, trafik işaretlerini veya özel nesneleri anlık olarak bulmak.
Hareket Analizi ve Takip: Videolarda hareket eden nesnelerin yönünü ve hızını takip etmek

## Slide 22
OpenCV Ne Tür İşlemler Yapar? (Temel Yetenekleri)
OpenCV, içerisinde binlerce hazır fonksiyon barındırır. En sık kullanılan yetenekleri şunlardır:
Renk Uzayı Dönüşümleri: Görüntüleri Renkli (RGB) formattan Siyah-Beyaz'a (Grayscale) veya renk tespiti için ideal olan HSV formatına dönüştürmek.
Filtreleme ve Kenar Bulma: Görüntüdeki keskin geçişleri (kenarları) bularak nesnelerin sınırlarını ortaya çıkarmak (Örn: Canny Kenar Algılama).
Geometrik Dönüşümler: Görüntüyü yeniden boyutlandırma, perspektif düzeltme veya döndürme.
Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Entegrasyonu: TensorFlow, PyTorch veya YOLO gibi yapay zeka modelleriyle birlikte çalışarak nesneleri sınıflandırmak.
Günlük Hayattan ve Teknolojiden Örnekler
Otonom Araçlar: Yoldaki şerit çizgilerini, yayaları, diğer araçları ve trafik lambalarını anlık olarak algılayıp aracı yönlendirmek.
Güvenlik ve Yüz Tanıma: Telefonunuzu yüzünüzle açarken (Face ID) veya güvenlik kameralarında şüpheli hareketleri tespit ederken.
Robotik ve İHA'lar (Drone): Bir drone'un kamerasıyla hedefi takip etmesi (target tracking) veya bir robot kolun yürüyen bant üzerindeki parçaları seçip ayırması.
Tıp Teknolojileri: Röntgen, MR veya ultrason görüntülerindeki anomalileri, tümörleri veya doku bozukluklarını tespit etmek için görüntüleri analiz etmek.
Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Filtreler: Instagram/TikTok filtrelerinde veya oyunlarda yüzünüze sanal gözlük/maske takılması.

## Slide 23
YOLO (You Only Look Once)
Bilgisayarlı görü (computer vision) ve yapay zeka alanında kullanılan, günümüzün en popüler ve en hızlı gerçek zamanlı nesne tespiti (object detection) algoritmalarından biridir.
Ne Amaçla Kullanılır?
YOLO’nun temel amacı, bir dijital görüntü veya video akışı içerisindeki nesneleri hem türünü sınıflandırmak (örneğin: araba, insan, kedi, trafik levhası) hem de görsel üzerinde tam olarak nerede olduklarını (koordinatlarını-bounding box) yüksek hızda ve doğrulukla tespit etmektir.
Geleneksel yöntemler genellikle görüntüyü parçalara bölerek veya tarayarak defalarca işlerken, YOLO bu süreci kökten değiştirmiştir.
Nasıl Çalışır? ("You Only Look Once" Ne Demektir?)
1- Tek Geçiş (Single Forward Pass):
YOLO, tüm görüntüyü yapay sinir ağından yalnızca tek bir seferde geçirir.
2- Izgara Sistemi (Grid System):
Giriş görüntüsü bir ızgaraya bölünür. Her hücre, içinde olabilecek nesnelerin sınır kutularını (bounding box) ve bu kutuların hangi sınıfa ait olduğunu (olasılık değerleriyle birlikte) doğrudan tahmin eder.
3- Regresyon Problemi:
YOLO, nesne tespitini karmaşık bir sınıflandırma zinciri olarak değil, doğrudan piksellerden koordinatlara ve sınıflara geçilen bir regresyon problemi olarak ele alır. Bu sayede işlem gücü ve zamandan büyük tasarruf sağlanır.

## Slide 24
YOLO'nun Avantajları Nelerdir?
İnanılmaz Hız: Saniyede onlarca kare (FPS) işleyebildiği için gerçek zamanlı (real-time) video analizlerinde ve canlı sistemlerde kusursuz çalışır.
Global Bağlam (Global Context): Görüntüyü işlerken tüm resmi aynı anda gördüğü için, arka plandaki nesneleri yanlışlıkla ön plandaki nesne olarak algılama oranı (background error) geleneksel yöntemlere göre çok daha düşüktür.
Yüksek Genelleştirme: Farklı nesne türlerini ve karmaşık senaryoları öğrenmede oldukça başarılıdır.
Nerelerde Kullanılır?
Otonom Sürüş Araçları: Yayaların, diğer araçların, şeritlerin ve trafik işaretlerinin anlık olarak algılanması.
Güvenlik ve Gözetim Sistemleri: Kalabalık alanlarda şüpheli hareketlerin, izinsiz girişlerin veya nesnelerin takibi.
Robotik ve Endüstriyel Otomasyon: Fabrika bantlarında ürünlerin kalite kontrolü, hatalı parçaların tespiti ve robot kolların nesneleri kavrama süreçleri.
Akıllı Trafik Sistemleri: Araç sayımı, hız ihlali tespiti ve plaka okuma sistemleri.
Sağlık Sektörü: Tıbbi görüntülemede (Röntgen, MR vb.) anormal dokuların veya lezyonların tespiti.

## Slide 25
SAM 3 (Segment Anything Model 3)
Meta AI tarafından geliştirilen, görsellerde ve videolarda bulunan nesneleri metin komutları, görsel ipuçları (nokta, kutu) veya örnekler aracılığıyla piksel düzeyinde tespit edebilen, maskeleyebilen ve takip edebilen son nesil yapay zeka vizyon temel modelidir. (vision foundation model).
Serinin önceki versiyonlarının (SAM1 ve SAM2) yeteneklerini bir üst taşıyan SAM3, özellikle «açık uçlu kavram» (open-vocabulary) ve metinle yönlendirme özellikleriyle dikkat çeker.
Ne Amaçla Kullanılır?
SAM3’ün temel amacı, bir görselde ya da videoda klavyeye yazılan basit bir metinle (örneğin «güneş panelleri», «motosikletler» veya «depodaki kutular») veya ekranda tek bir tıklamayla/örnek kutuyla her türlü nesneyi özel bir eğitime (finetuning) gerek duymadan anında bulmak ve nesnenin sınırlarını piksel hassasiyetinde kesip çıkarmaktır (segmentasyon).
Nasıl Çalışır?
Açık Uçlu Metin ve Örnek Tabanlı Komutlar (Open-Vocabulary Prompts): Model, sabit bir nesne listesiyle kısıtlı değildir. İstediğiniz herhangi bir nesne adını metin olarak girebilir veya bir nesneyi örnek göstererek ("exemplar") görseldeki benzer tüm nesneleri bulmasını sağlayabilirsiniz.
Piksel Düzeyinde Maskeleme (Pixel-Level Segmentation): YOLO gibi nesnenin etrafına sadece kaba bir kutu (bounding box) çizmekle kalmaz; nesnenin sınırlarını, kıvrımlarını ve detaylarını piksellerine kadar kusursuz bir şekilde ayırır (maske oluşturur).
Akıllı Video Hafızası (Video Object Tracking): Videolarda, ilk karede seçilen veya metinle bulunan nesnelerin hareket boyunca takip edilmesini (masklet kavramı) sağlayan gelişmiş bir zamansal bellek mimarisi kullanır. Nesne geçici olarak kapanıp (occlusion) tekrar görünse bile takibi sürdürebilir.

## Slide 26
SAM 3'ün Avantajları Nelerdir?
Sıfır Hazırlıkla Çalışma (Zero-Shot Capability): Önceden özel olarak eğitilmediği, hiç görmediği nesneleri bile mantıksal çıkarım yaparak ve metin komutlarını anlayarak bulabilir.
Çoklu Girdi Desteği: İster metin yazın, ister ekrana tıklayın, ister bir örnek kutu çizin; model tüm bu yöntemleri esnek bir şekilde harmanlayabilir.
Kusursuz Detay: Arka plan kaldırma, nesne sınırlarını ayırma gibi hassas işlerde en yüksek segmentasyon kalitesini sunar.
Nerelerde Kullanılır?
Veri Etiketleme ve Yapay Zeka Eğitimi (Data Annotation): Büyük veri setlerini otomatik olarak maskelemek ve etiketlemek için en güçlü araçlardan biridir (Hatta mühendisler, YOLO gibi hafif ve gerçek zamanlı modelleri eğitebilmek için gereken büyük veri setlerini hazırlarken çoğunlukla SAM 3 gibi modelleri kullanır).
Video Düzenleme ve Medya (VFX / İçerik Üretimi): Videolardaki belirli nesneleri veya insanları anında seçip arka planı değiştirmek ya da özel efektler uygulamak.
Otonom Sistemler ve Robotik: Robotların veya otonom araçların, daha önce kodlanmamış ya da beklenmedik nesneleri (açık uçlu kavramlarla) algılayıp anlamlandırması.
Bilimsel ve Çevresel Araştırmalar: Derin deniz kameralarındaki deniz canlılarının veya havadan çekilen uydu/drone fotoğraflarındaki bitki örtüsü ve yapıların analiz edilmesi.

## Slide 27
DOCKER
Yazılım uygulamalarını geliştirme, paketleme ve çalıştırma süreçlerini standartlaştıran açık kaynaklı bir konteynerleştirme (containerization) platformudur. Docker, uygulamalar için izole ve taşınabilir sanal kutular oluşturmanızı sağlar.
Ne Amaçla Kullanılır?
1- Çevre Tutarlılığı Sağlamak:
Bir uygulamanın çalışması için gereken her şeyi (kod, kütüphaneler, Python/Node.js gibi çalışma ortamları, veritabanı ayarları) tek bir pakette toplar
2- İzolasyon (Çakışmaları Önlemek):
Farklı projeler farklı kütüphane sürümlerine (örneğin biri Python 3.8, diğeri Python 3.11) ihtiyaç duyabilir. Docker, her projeyi kendi bağımsız «konteynerinde» çalıştırarak birbirlerini etkilemelerini engeller.
3- Hızlı Dağıtım ve Taşınabilirlik:
Docker ile paketlenen bir uygulama; kendi bilgisayarınızda, bir bulut sunucusunda (AWS, Google Cloud) veya başka bir ekip arkadaşının cihazında hiçbir ek ayar yapmaya gerek kalmadan anında çalıştırılabilir.
Nasıl Çalışır? (Temel Kavramlar)
Dockerfile: Uygulamanızın nasıl paketleneceğini adım adım anlatan bir tarif defteridir (Örn: "Ubuntu kur, Python yükle, kütüphaneleri indir, uygulamamı çalıştır").
Image (Kalıp): Dockerfile'ın derlenmiş, salt okunur halidir. Uygulamanızın ve ihtiyaç duyduğu her şeyin anlık görüntüsüdür.

## Slide 28
Container (Konteyner): Image'ın çalışır hale getirilmiş, canlı ve izole edilmiş kopyasıdır. Bilgisayarınızda veya sunucunuzda bağımsız bir süreç (process) olarak çalışır.
Sanal Makineden (Virtual Machine) Farkı Nedir?
Sanal Makineler (VM): Her sanal makine kendi işletim sistemine (Guest OS) sahiptir. Bu yüzden çok fazla RAM ve disk alanı harcarlar, açılmaları uzun sürer.
Docker Konteynerleri: Konteynerler, üzerinde çalıştıkları ana makinenin (host) işletim sistemini paylaşırlar. Sadece uygulamanın kendisini ve gerekli kütüphaneleri içerirler. Bu yüzden çok hafiftirler, saniyeler içinde başlarlar ve çok az kaynak tüketirler.
Nerelerde Kullanılır?
Yapay Zeka ve Veri Bilimi: YOLO veya SAM 3 gibi modelleri kurarken gereken karmaşık CUDA sürücülerini, Python kütüphanelerini ve bağımlılıkları tek komutla kurmak ve çalıştırmak için.
Mikroservis Mimarileri: Büyük bir uygulamanın farklı parçalarını (ön yüz, arka yüz, veritabanı, ödeme sistemi) ayrı konteynerlerde bağımsız olarak yönetmek için.
Bulut Bilişim ve DevOps: Yazılımları otomatik olarak test etmek, sunuculara yüklemek ve ölçeklemek için endüstri standardı olarak kullanılır.

## Slide 29
Eclipse Cyclone DDS
Özellikle otonom sistemlerde, robotikte ve kritik endüstriyel yazılımlarda cihazların veya süreçlerin birbiriyle yüksek hızda ve güvenilir bir şekilde haberleşmesini sağlayan açık kaynaklı bir veri dağıtım katmanıdır (middleware / haberleşme kütüphanesi). Cyclone DDS tüm bu sistemlerin ve donanımların birbiriyle saniyeden kısa sürelerde konuşmasını sağlar.
Ne Amaçla Kullanılır?
Gerçek Zamanlı Veri Aktarımı (Real-Time Communication): Sensörlerden gelen verileri (kamera görüntüleri, radar verileri, motor hızı vb.) ms (milisaniye) seviyesinde düşük gecikmeyle ilgili birimlere aktarmak.
Merkeziyetsiz Haberleşme (Peer-to-Peer): Ortada tek bir sunucu (server) olmadan cihazların direkt birbiriyle haberleşmesini sağlayarak tek bir çökme noktasının (single point of failure) oluşmasını engellemek.
Veri Odaklı Mimari (Data-Centric): Cihazların kim olduğunu değil, haberleşilen verinin türünü ve kalitesini ön plana çıkarmak.
Nasıl Çalışır?
Yayıncı - Abone (Publish - Subscribe) Modeli:
Publisher (Yayıncı): Veriyi üretip ağa fırlatır (örneğin: "Ön kamera 60 FPS video verisi basıyor").
Subscriber (Abone): İlgilendiği konuya (Topic) abone olur ve veriyi anında alır (örneğin: YOLO algoritmasının çalıştığı modül o video verisini dinler).

## Slide 30
Otomatik Keşif (Dynamic Discovery):
Ağda yeni bir sensör veya yazılım çalıştığında, Cyclone DDS bunu otomatik olarak algılar ve ağa dahil eder. Manuel IP adresi veya bağlantı yapılandırması gerektirmez.
Hizmet Kalitesi (QoS - Quality of Service): Veri iletiminin önceliğini ayarlamanıza izin verir.
  Örnek: "Bu veri hayati (fren komutu), iletilene kadar tekrar tekrar dene" veya "Bu veri anlık sensör okuması, kaybolursa önemli değil, yenisi gelir".
Nerelerde Kullanılır?
Otonom Araçlar ve Otomotiv:
Sürücüsüz arabalarda kameralar, radarlar, direksiyon ve fren sistemleri arasındaki veri trafiğinde.
Robotik Sistemler:
Fabrikalardaki otonom mobil robotların (AMR) veya endüstriyel robot kollarının senkronize hareket etmesinde.
Havacılık ve Savunma:
İHA'lar (Drone), hava trafik kontrol sistemleri ve askeri iletişim ağlarında.
Akıllı Şehirler ve IoT:
Binlerce sensörün anlık veri paylaştığı büyük ölçekli dağıtık sistemlerde.